## Slide 1: MynxGrip Cuestionario
El MynxGrip ™ es un dispositivo de cierre que ofrece una solución activa, extravascular y cómoda para el paciente.
○ Verdadero ○ Falso
MynxGrip ™ es el único dispositivo de Cierre Vascular que proporciona:
○ Cierre Activo extravascular
○ Cierre Activo
○ Cierre Activo extravascular que no deja nada detrás de la arteria
○ Cierre Extravascular
La Tecnología Grip. añade al Mynx la capacidad activa de agarrase y sellar la arteria mientras se expande
○ Verdadero ○ Falso
¿Cuáles son los dos segmentos que conforman el sello del MynxGrip?
○ Grip End y Sellador Mynx
○ MynxGrip y Mynx Sellador
○ GripTip y Sellante Mynx
EL sello del Mynx Grip ™ es soluble en agua, bio-inerte, no trombogénico y antibacterial:
○ Verdadero ○ Falso

## Slide 2: MynxGrip Cuestionario
El sello del MynxGrip ™ se disuelve en menos de 30 días sin dejar nada dentro de la arteria y permite repunsar inmediatamente dejando una arteria sana.
○ Verdadero ○ Falso
MynxGrip reaccionando al entrar en contacto con el tejido, la temperatura y PH del cuerpo, agarrándose a la Arteria.
○ Verdadero ○ Falso

## Slide 3: MynxGrip Cuestionario
¿ Cuál es el diámetro mínimo de la arteria femoral para ser colocado el MynxGrip?:
○ < 6mm
○ < 4mm
El Iindicador de Inflado permite saber si el balón se encuentra:
○ Inflado
○ Desinflado
○ Ambos
¿ Cuál es el largo máximo del introductor para el uso del Mynx Grip?
○ < a 15,7 cm
○ < a 18,0 cm
¿Cuando Usa un Introductor 5Fr que tipo de Mynx Grip debe usar?
○ MynxGrip 5Fr (color gris)
○ MynxGrip 6/7 Fr (color verde)
¿Cuando Usa un Introductor 6 o7F que tipo de Mynx Grip debe usar?
○ Mynx 5Fr de color Gris 5Fr
○ Mynx 6/7 Fr de color Verde 6/7Fr